Декоративная камешковая штукатурка

Bayramix Gravol (Гравол)

Для наружных и внутренних работ

ДЕКОРАТИВНАЯ АКРИЛОВАЯ «КАМЕШКОВАЯ» штукатурка с выраженным зернистым эффектом ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Для наружных и внутренних работ. Применяется для создания декоративного покрытия на фасадах зданий, колоннах, фризах и других архитектурных элементах. Можно наносить и на поверхности потолков. Рекомендуется так же в качестве декоративного покрытия при устройстве систем наружной теплоизоляции "мокрый фасад". Наносится на любые предварительно подготовленные минеральные основания; камень, кирпич, бетон, стекломагнезит, гипсокартон и т.д. Наиболее эффективна: Внутри зданий - на выступающих, подверженных повышенному истиранию, участках стен (при входах, в коридорах, лестничных клетках и т.д.) Снаружи зданий - на поверхностях, подверженных загрязнению и воздействию атмосферных осадков (на цоколях, парапетах, балюстрадах, в проемах дверей, окон и т.д.). СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ Выполняет декоративную и защитную функции Скрывает мелкие дефекты поверхности Устойчивое к атмосферным воздействиям Износостойкое Паропроницаемое экологически чистое Пожаробезопасное (класс пожарной опасности КМ1) | ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, ровной и чистой. Поверхность обработать Грунтом глубокого проникновения грунтом «Primer AstarFix Bayramix®». Завершить подготовку основания укрывающим грунтом Астар Кварцевый, предварительно колерованным в тон декоративной штукатурки. Подготовка материала: Перед использованием содержимое ведра тщательно перемешать При необходимости тонировать. Допускается добавление воды до 2% от общей массы. В процессе нанесения материал также необходимо периодически перемешивать. Нанесение: Наносить металлической кельмой и шпателем в толщину зерна минерального наполнителя; Работать методом «мокрое по мокрому», от угла до угла. Рисунок сформировать пластиковой кельмой, когда материал уже не прилипает к инструменту (через 10-20 мин.) при этом инструмент надо держать строго параллельно поверхности. «Камешковую» фактуру формируют скользящими мелкими круговыми движениями, избегая нажима на штукатурный слой. Допускается нанесение методом пневматического распыления: Ø сопла 4-6-8 мм, давление в компрессоре 3-5 атм.; рисунок формируется в зависимости от Ø сопла, давления в компрессоре и расстояния от сопла до стены. При необходимости после полного высыхания Гравол можно дополнительно окрашивать акриловыми дисперсионными красками, соответствующими условиям эксплуатации покрытия. При выполнении наружных работ следует избегать попадания прямых солнечных лучей, ветра и дождя. С этой целью строительные леса рекомендуется закрывать специальной сеткой или плёнкой, а на здании установить водоотливы |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°С до +25°С; относительная влажность воздуха 65%. Не наносить в дождь ВРЕМЯ СУШКИ "сухой на ощупь — 4-6 часа, полное высыхание — 24-36 часов в зависимости от толщины слоя (при 20°С и 65% относительной влажности воздуха). Устойчивость к атмосферным осадкам достигается по истечении пяти суток. Окончательный набор прочности до 28 дней. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды" ИНСТРУМЕНТ металлическая кельма; пистолет-хоппёр. Рабочие инструменты после использования промыть водой ХРАНЕНИЕ 18 мес. в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°С до +25°С. Избегайте попадания прямых солнечных лучей УПАКОВКА 15 кг пластиковые вёдра | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАСХОД фракция 1,5 мм — 2,5-3,0 кг/м2, фракция 2,5 мм — 3,5-4,0 кг/м2 ЦВЕТ Белый КОЛЕРОВКА Компьютерная колеровка: 36 цветов по каталогу «ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ФАКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ» Bayramix®; по каталогам Мonicolor NOVA, NCS, RAL (методом подбора). Возможна ручная колеровка — колорантами на водной основе. СОСТАВ Минеральный наполнитель, акриловый полимер, вода, добавки ПЛОТНОСТЬ 1,90-1,95 г/см³ СГР №RU.69.01.02.015.E.000023.10.13 от 28.10.2013 г. ТУ 5772-006-21326390-2013 Подробная инструкция на www.bayramix.ru |

Для предупреждения образования различных оттенков рекомендуется использовать материал одной партии.

При использовании продукции разных партий, материал следует перемешать в одной ёмкости.